# Zajebancija sa CAN-om u vozilima

Auto koji simuliramo je : 1.6 Duratec 16V PFI (74kW/100PS) 2007,Ford Focus
HW Interface : FORD Dijagnostika VCM (Kineska kopija)
SW Interface : FoCom (pretpostavljam isto kineska kopija)
BaudRate : 500kbps
Tip Poruke : Standard
# Pinganje ECU-a

Kod „pinganja“ ECU-a, dijagnostika šalje slijedeće poruke različitim kontrolnim modulima u Autu te tako detektira koji moduli se nalaze u autu a koji ne. Poruke su oblika

<ID_ECU-a> 03 22 02

ECU : PCM (Powertrain Control Module)
Poruka
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	02	00	00	00	00	00

ECU : TCM (Transmission Control Module)
Poruka
ID	0x7E1
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	02	00	00	00	00	00

Da bi se detektirao ECU treba odgovoriti (za sada mislim bilo kakvom porukom ) koja ima
ID = ECU_ID + 8. Tako je za PCM onda ID poruke 0x7E8, za TCM 0x7E9, za ABS 0x768 etc.
Za ostale ECU-ove vrijedi isto pravilo. Za definiranje odgovora treba uz pomoc FoComa pingati sve ECU-ove sa liste. Za sada radim samo sa PCM-om.

# Identificiranje ECU-a

Tu pokušavam opremu (mikrokontroler sa CAN-om) koju koristim natjerati da se predstavi dijagnostici kao PCM od 1.6 Duratec 16V PFI (74kW/100PS) 2007,Ford Focus.
Za identifikaciju vozila koristit cemo slijedece prave podatke iščitane iz spomenutog auta
Description	Value
ECU Part Number	7M51-12A650-AFB
VIN Code	WF05XXGCD57M22888
ECU Serial Number	270487626
Manufacturing Date	2006/57/27
System Identification	SIM-28
Car Family	Ford Focus
Selected ECU	PcmCanSim2816Duratec_Focus_2007_2
Protocol	CAN
Bus Type	HSCAN

#### System Identification

Identifikacija sistema ide kroz dvije CAN poruke. Prvo ide upit a onda se vraća prvi dio stringa a zatim drugi dio stringa.
U te dvije poruke vraćamo identifikacijski string SIM-28
Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	C9	2E	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	C9	2E	'S'	'I'	'M'	'-'

Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	C9	2F	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	05	22	C9	2F	'2'	'8'	-- (00)	-- (00)

Kod druge poruke koristimo samo dodatna 5 byte-a. Za preostala dva nisam siguran da li moraju biti 0 ili mogu biti bilo sto. Ja sam ih postavio na 0.
#### Manufacturing Date

Slanje datuma proizvodnje ide kroz jednu poruku
Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	E2	00	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	06	22	E2	00	57	27	106	(00)

Vraćamo nazad slijedeći podatak 2006/57/27
57 – Kalendarski tjedan
27 – pretpostavljam dan
106 je – 1900 + 106 = 2006. Odnosno offset od 1900. Godine.

#### ECU Part Number

Vraćanje ECU Part number-a ide kroz tri poruke. Podatak koji vraćamo je slijedeći :
7M51-12A650-AFB
Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	E2	1A	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	1A	'7'	'5'	'M'	'1'

Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	E2	17	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	17	12	0A	06	50

Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	E2	1D	00	00	00	00

Odgovor:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	1D	'A'	'F'	'B'	00

#### ECU Serial Number

Na upit serijskog broja vraćamo slijedeći podatak u obliku stringa : 270487626.
Koliko sam shvatio upit je samo jedan nakon kojeg slijede tri odgovora sa minimalno 5 ms razmaka.
Upit:
ID	0x7E0
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	03	22	E2	21	00	00	00	00

Odgovor #1:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	21	'2'	'7'	'0'	'4'

5ms pauze
Odgovor #2:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	21	'8'	'7'	'6'	'2'

5ms pauze
Odgovor #3:
ID	0x7E8
Type	Data
Byte No.	00	01	02	03	04	05	06	07
Data	07	22	E2	21	'6'	00	00	00

## Slanje broja šasije

# Vraćanje vrijednosti senzora

## ECT (Engine Coolant Temperature)
Poruka za upit vrijednosti ECT-a je
ID	0x7E0
Type	Data
Data	03	22	00	05	00	00	00	00

Odgovor je
ID	0x7E8
Type	Data
Data	04	62	00	05	<vrijednost temperature>	00	00	00

Pri čemu je :
04 -> broj dodatnih byteova
62 -> odgovor na request (request je 22). Odgovor je request + 40h
00 -> nemam pojma
05 -> ECT PID
Nisam trenutno siguran koliko mora biti dodatnih byte-ova. Za sada funkcionira sa svim brojevima vecima od 3.